附件1

福建省绿色建材产品推广应用目录（2019年）

本目录参照省有关部门已发布的《福建省绿色建筑适宜技术和产品推广目录》（闽建办科〔2015〕7号）、《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ13-197-2017）以及《福建省新型墙体材料目录》（闽经信原料〔2017〕222号）等有关文件和标准制定，本目录新增绿色建材产品20项，鼓励建设工程项目优先选用列入推广应用目录的产品。绿色建材产品应满足现行国家、行业和地方标准要求。

| 一、主体结构材料 |
| --- |
| 分类 | 序号 | 推广产品名称 | 技术标准 | 推广依据 |
| 预拌混凝土 | 1 | 预拌混凝土 | 《预拌混凝土》（GB/T 14902） 《福建省预拌混凝土生产施工技术规程》（DBJ/T 13-42） 《福建省钢铁渣粉混凝土应用技术规程》（DBJ/T 13-239） 《福建省耐腐蚀混凝土应用技术规程》（DBJ/T13-253） 《再生骨料混凝土应用技术规程》（DBJ/T13-276） 《自密实高性能混凝土技术规程》（DBJ 13-55） | 《福建省绿色建筑适宜技术和产品推广目录》（闽建办科〔2015〕7号）、《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ13-197-2017）附录A |
|  | 2 | 预制装配式 混凝土构件 | 《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ 1） 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》（DBJ 13-216） | 《福建省绿色建筑适宜技术和产品推广目录》（闽建办科〔2015〕7号）、《福建省绿色建筑设计标（DBJ13-197-2017）附录A |
| 预拌砂浆 | 3 | 湿拌砂浆 | 《预拌砂浆》（GB/T 25181） 《抹灰石膏》（GB/T 28627） 《预拌砂浆应用技术规程》（JGJ/T 223） 《建筑用砌筑和抹灰干混砂浆》（JG/T 291） 《福建省预拌砂浆生产与应用技术规程》（DBJ/T 13-76） 《脱硫石膏砂浆应用技术规程》（DBJ/T13-207） 《干混砂浆生产与应用技术规程》（DBJ13-75） | 《福建省发展预拌砂浆管理规定》（闽经信原料〔2018〕52 号） |
|  |  | 干混砂浆 |  |  |
| 二、围护隔断材料【说明：有建筑节能要求时，墙体传热系数K值应不大于1. 5W/（m2·K）】 |
| 分类 | 序号 | 推广产品名称 | 技术标准 | 推广依据 |
| 块（砖）材 | 非烧结类 | 4 | 蒸压加气 混凝土砌块 | 《蒸压加气混凝土砌块》（GB 11968） 《福建省蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》 （DBJ/T 13-29） | 《福建省绿色建筑适宜技术和产品推广目录》（闽建办科〔2015〕7号） 《福建省新型墙体材料目录》（闽经信原料〔2017〕222号） 《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ13-197-2017）附录A |
|  |  | 5 | 自保温混凝土 复合砌块（砖） | 《复合保温砖和复合保温砌块》（GB/T 29060） 《自保温混凝土复合砌块》（JG/T 407) 《自保温混凝土复合砌块墙体应用技术规程》（JGJ/T 323） 《福建省聚苯颗粒轻集料混凝土砌块墙体应用技术规程》（DBJ/T13-232） | 《福建省绿色建筑适宜技术和产品推广目录》（闽建办科〔2015〕7号） 《福建省新型墙体材料目录》（闽经信原料〔2017〕222号） 《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ13-197-2017）附录A |
|  |  | 6 | 混凝土小型 空心砌块 | 《粉煤灰混凝土小型空心砌块》（JC/T 862) 《轻集料混凝土小型空心砌块》（GB/T 15229） 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ/T 14） 《福建省混凝土小型砌块应用技术规程》（DBJ/T 13-38） 《粉煤灰(陶粒)小型空心砌块》(DB35/T 1130) | 《福建省新型墙体材料目录》（闽经信原料〔2017〕222号） |
|  |  | 7 | 石膏砌块 | 《石膏砌块》（JC/T 698） 《石膏砌块砌体技术规程》（JGJ/T 201） | 《福建省新型墙体材料目录》（闽经信原料〔2017〕222号） |
|  |  | 8 | 发泡水泥砌块 | 《蒸压泡沫混凝土砖和砌块》（GB/T 29062） 《陶粒加气混凝土砌块》（JG/T 504） 《福建省陶粒加气混凝土砌块应用技术规程（DBJ/T13-270） | 新增 |
|  |  | 9 | 非承重混凝土 空心砖 | 《非承重混凝土空心砖》（GB/T 24492） 《轻集料混凝土多孔砖应用技术规程》（DBJ/T 13-168） | 新增 |
|  |  | 10 | 废弃物再生砖 和砌块 | 《建筑废物分类与处理技术标准》（DBJ/T 13-296） 《再生骨料砌块砌体应用技术规程》（DBJ/T 13-295） | 新增 |
| 块（砖）材 | 烧结类 | 11 | 烧结砖和砌块 | 《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB 13544） 《烧结空心砖和空心砌块》（GB/T 13545） 《烧结保温砖和保温砌块》（GB/T 26538） 《淤泥多孔砖应用技术规程》（JGJ/T 293） 《烧结煤矸石多孔砖（砌块）应用技术规程》（DBJ/T 13-195） 《福建省建筑废弃物再生砖和砌块应用技术规程》 （DBJ/T 13-254） | 新增 |
| 板材 | / | 12 | 蒸压加气 混凝土板 | 《蒸压加气混凝土板》（GB/T 15762） | 《福建省新型墙体材料目录》（闽经信原料〔2017〕222号） |
|  |  | 13 | 轻质墙板 | 《建筑用轻质隔墙条板》（GB/T 23451） 《建筑隔墙用保温条板》（GB/T 23450） 《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》（JG/T 169） 《石膏空心条板》（JC/T 829） 《钢筋陶粒混凝土轻质墙板》(JC/T 2214) 《纤维水泥夹芯复合墙板应用技术规程》（DBJ/T 13-211） 《建筑用隔墙轻质条板应用技术规程》（DBJ 13-15） | 《福建省新型墙体材料目录》（闽经信原料〔2017〕222号） |
| 三、装饰装修材料 |
| 分 类 | 序号 | 推广产品名称 | 技术标准 | 推广依据 |
| 墙体 装饰 材料 | 外墙 装饰 材料 | 14 | 复层涂料 | 《复层建筑涂料》（GB/T 9779） 《合成树脂乳液外墙涂料》（GB/T 9755） 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》（JG/T 24） | 新增 |
| 墙体 装饰 材料 | 外墙 装饰 材料 | 15 | 建筑热反射 隔热涂料 | 《建筑反射隔热涂料应用技术规范》（JGJ /T 359） 《建筑反射隔热涂料》（JG/T 235） 《福建省居住建筑节能设计标准》（DBJ 13-62） 《福建省公共建筑节能设计标准》（DBJ13-305） | 《福建省绿色建筑适宜技术和产品推广目录》（闽建办科〔2015〕7号） 《福建省新型墙体材料目录》（闽经信原料〔2017〕222号） 《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ13-197-2017）附录A |
|  |  | 16 | 柔性饰面砖 | 《柔性饰面砖》（JG/T 311） | 新增 |
|  | 内墙 装饰 材料 | 17 | 合成树脂乳液 内墙乳胶漆 | 《合成树脂乳液内墙涂料》（GB/T 9756） 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB 18582） | 新增 |
| 门窗 幕墙 材料 | 门窗类 | 18 | 标准化 节能外窗 | 1、建筑节能类： 《公共建筑节能设计标准》（GB 50189） 《福建省居住建筑节能设计标准》（DBJ 13-62） 《福建省公共建筑节能设计标准》（DBJ13-305） 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》（闽2015-J-39） 2、门、窗类： 《铝合金门窗》（GB/T 8478） 《铝合金门窗工程技术规范》（JGJ 214） 《福建省民用建筑外窗工程技术规范》（DBJ 13-255） | 新增 |
|  | 幕墙类 | 19 | 单元式幕墙 | 《建筑幕墙》（GB/T 21086） 《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ 102） | 新增 |
| 门窗 幕墙 材料 | 玻璃类 | 20 | Low-E镀膜 中空玻璃 | 《公共建筑节能设计标准》（GB 50189） 《中空玻璃》（GB/T 11944） 《镀膜玻璃 第二部分：低辐射镀膜玻璃》（GB/T 18915.2） 《福建省民用建筑外窗工程技术规范》（DBJ 13-255） 《福建省居住建筑节能设计标准》（DBJ 13-62） 《福建省公共建筑节能设计标准》（DBJ13-305） 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》 （闽2015-J-39） | 新增 |
|  | 型材类 | 21 | 铝合金 隔热型材 | 《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》（GB/T 5237.6） | 新增 |
|  | 附框类 | 22 | 标准化 节能附框 | 《福建省民用建筑外窗工程技术规范》（DBJ 13-255） | 新增 |
| 四、配套功能材料 |
| 保温 材料 | 砂浆类 | 23 | 无机保温砂浆 | 《建筑保温砂浆》（GB/T 20473） 《膨胀玻化微珠保温隔热砂浆》（GB/T 26000） | 《福建省绿色建筑适宜技术和产品推广目录》（闽建办科〔2015〕7号） 《福建省新型墙体材料目录》（闽经信原料〔2017〕222号） 《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ13-197-2017）附录A |
|  | 填充类 | 24 | 泡沫混凝土 | 《泡沫混凝土》（JG/T 266） 《屋面保温隔热用泡沫混凝土》（JC/T 2125） 《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》（CJJ/T 177） 《泡沫混凝土应用技术规程》（DBJ/T 13-220） | 《福建省绿色建筑适宜技术和产品推广目录》（闽建办科〔2015〕7号） |
|  |  | 25 | 硬泡聚氨酯 | 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》（GB 50404） | 《福建省绿色建筑适宜技术和产品推广目录》（闽建办科〔2015〕7号） |
| 防水 材料 | 卷材 防水类 | 26 | 超幅宽装配式 防水卷材 （如TPO等） | 《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》（GB 27789） | 《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ13-197-2017）附录A |
|  |  | 27 | 自粘防水卷材 | 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》（GB 23441） 《高分子防水材料 第1部分：片材》（GB/T 18173.1） | 《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ13-197-2017）附录A |
|  | 涂料 防水类 | 28 | 非固化橡胶 沥青防水涂料 | 《非固化橡胶沥青防水涂料》（JC/T 2428） | 《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ13-197-2017）附录A |
|  |  | 29 | 水性防水涂料 | 《聚合物水泥防水涂料》（GB/T 23445） 《聚合物水泥防水浆料》（JC/T 2090） 《建筑防水涂料中有害物质限量》（JC 1066） | 《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ13-197-2017）附录A |
|  | 刚性 防水类 | 30 | 水泥基渗透 结晶型防水材料 | 《水泥基渗透结晶型防水材料》（GB 18445） | 新增 |
|  |  | 31 | 水性无机 防水剂 | 《水性渗透型无机防水剂》（JC/T 1018） | 新增 |
|  |  | 32 | 无机防水 堵漏材料 | 《无机防水堵漏材料》（GB 23440） | 新增 |
| 卫生 洁具 | / | 33 | 节水型水嘴 （水龙头） | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》3级以上标准 （GB 25501） | 《福建省绿色建筑适宜技术和产品推广目录》（闽建办科〔2015〕7号） |
|  |  | 34 | 节水型坐便器 | 《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》3级以上标准（GB 25502） |  |
|  |  | 35 | 节水型小便器 | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》3级以上标准（GB 28377） |  |
|  |  | 36 | 节水型淋浴器 | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》3级以上标准（GB 28378） |  |
| 地坪 材料 | 室外 地坪 材料 | 37 | 塑胶地坪 | 《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246） 《合成材料跑道面层》（GB/T 14833） 《福建省合成材料运动场地面层应用技术规程》 （DBJ/T 13-250） | 新增 |
|  |  | 38 | 透水路面砖（板） | 《透水路面砖和透水路面板》（GB/T 25993） 《再生骨料地面砖和透水砖》（CJ/T 400） 《透水砖（板）路面应用技术规程》（DBJ/T 13-104） | 新增 |
|  |  | 39 | 透水混凝土 | 《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T 135） 《再生骨料透水混凝土应用技术规程 》（CJJ/T 253） 《福建省透水水泥混凝土场地技术规程》(DBJ/T 13-274) | 新增 |
|  |  | 40 | 固化土道路 | 《土壤固化剂应用技术标准》（CJJ/T 286） 《土壤固化外加剂》（CJ/T 486） 《软土固化剂》（CJ/T 526） | 新增 |
| 其他材料 | / | 41 | 机制砂 | 《建设用砂》（GB/T 14684） 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ 52 ） 《福建省混凝土用机制砂质量及检验规程》（DBJ/T 13-206） 《预拌机制砂混凝土生产及施工技术规程》（DBJ/T 13-116） | 新增 |

附件2

建筑工程绿色建材应用比例核算方法

一、参照国家标准《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019），绿色建材应用比例计算方法如下：

P=[（Q1+Q2+Q3+ Q4）/100]×100%

式中：P—绿色建材应用比例；

Q1 —主体结构材料指标实际得分值；

Q2 —围护墙和内隔墙指标实际得分值；

Q3 —装修指标实际得分值；

Q4 —其他指标实际得分值。

- 设计、施工单位可参照《绿色建材使用比例计算及选用表》计算绿色建材应用比例设计分值、核算分值。施工图设计文件应明确建筑工程的绿色建材应用比例要求，并在建筑专业施工图设计说明或绿色建筑专篇中载明。

绿色建材使用比例计算及选用表

| 计算项 | 计算要求 | 计算 单位 | 计算得分 范围 | 设计 分值[1] | 选用绿色建材产品名称[2] | 核算 分值[2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 （Q1） | 预拌混凝土 | 80%≤比例≤100% | m³ | 10~20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ...... |  |
|  | 预拌砂浆 | 50%≤比例≤100% | m³ | 5~10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ...... |  |
| 围护墙 和内隔墙 （Q2） | 非承重 围护墙墙材 | 80%≤比例≤100% | ㎡ | 5~10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ...... |  |
|  | 内隔墙墙材 | 80%≤比例≤100% | ㎡ | 5~8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ...... |  |
| 装修 （Q3） | 外墙装饰 面层材料 （非玻璃幕墙） | 80%≤比例≤100% | ㎡ | 3~5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ...... |  |
|  | 内墙装饰 面层材料 | 80%≤比例≤100% | ㎡ | 3~5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ...... |  |
|  | 室内顶棚装饰 面层材料 | 80%≤比例≤100% | ㎡ | 3~5 |  |  |  |
|  | 室内地面装饰 面层材料 | 80%≤比例≤100% | ㎡ | 3~5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ...... |  |
|  | 门窗幕墙材料 | 80%≤比例≤100% | ㎡ | 5~10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ...... |  |
| 其他 （Q4） | 保温材料 | 80%≤比例≤100% | ㎡ | 3~5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ...... |  |
|  | 卫生洁具 | 80%≤比例≤100% | 具 | 3~5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ...... |  |
|  | 防水材料 | 80%≤比例≤100% | ㎡ | 3~5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ...... |  |
|  | 密封材料 | 80%≤比例≤100% | kg | 1~2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ...... |  |
|  | 其他材料 | 80%≤比例≤100% |  | 3~5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ...... |  |
| 项目绿色 建材应用 比例（P） | 设计值[1] |  |
|  | 核算值[2] |  |
| 说明： 1．表中标注“[1]”由设计单位填写，标注“[2]”由施工单位编写。由设计单位或施工单位单独编写时，可做适当调整。 2．表中的设计分值、核算分值均采用“内插法”计算，计算结果取小数点后1位。 3．预拌混凝土应包含预制部品部件的混凝土用量；预拌砂浆应包含预制部品部件的砂浆用量；围护墙、内隔墙采用预制构件时，计入相应体积计算；结构保温装修等一体化构件分别计入相应的墙体、装修、保温、防水材料计算公式进行计算。 4．各绿色建材使用比例计算依据为：计算项的绿色建材使用之和占其所使用的材料总和的比例，主体结构材料采用体积比（例如：预拌混凝土使用比例=预拌混凝土使用体积和/工程所有混凝土之和），卫生洁具采用数量比，密封材料采用重量比，其他材料均采用面积比（例如：内隔墙绿色建材使用比例=各楼层内隔墙使用绿色建材的墙面面积之和/各楼层内隔墙墙面总面积）。计算时，可不扣除门、窗、预留洞口、灯具、设备等面积。 |